Ministerio Secretaría General de la Presidencia

MODIFICA NORMA DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL CONTAMINANTE ARSÉNICO EMITIDO AL AIRE CONTENIDA EN EL DS. Nº 165 DE 1999, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 075.-

# Publicado en el Diario Oficial de 26.12.08

Santiago, 22 de julio de 2008.-

Vistos: El DS. Nº 165 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire; el Acuerdo Nº 220 de fecha 27 de mayo de 2003, del Consejo Directivo de CONAMA que aprobó el Octavo Programa Priorizado de Normas; lo dispuesto en los artículos Nos. 36 y 37 letra b) del DS. Nº 93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la dictación de normas de calidad y emisión; la Resolución Exenta N° 515 de 2005, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que dio inicio al proceso de revisión de la norma; la Resolución Exenta N° 2.682 de fecha 20 de diciembre de 2005, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el día 02 de enero del 2006 y en el Diario La Nación el día 8 de enero de 2006, que aprobó el anteproyecto respectivo; la opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de fecha 10 de noviembre de 2006; el Acuerdo Nº 341 de 28 de junio de 2007, del Consejo Directivo de CONAMA, que aprueba el proyecto definitivo de revisión de la norma de emisión; y demás antecedentes que obran en el expediente; las facultades que me otorga la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Resolución Nº 520 del 15 de noviembre de 1996, de la Contraloría General de la República y la demás normativa aplicable en la materia.

Considerando:

1º Que el DS. Nº 165 de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial el día 2 de junio de 1999, estableció la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire.

2º Que la Autoridad Sanitaria y el Servicio Agrícola Ganadero, ambos a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la norma de emisión, y las fuentes emisoras reguladas, solicitaron incorporar modificaciones a la norma a fin de mejorar aspectos metodológicos de la misma, en especial en lo relativo a la metodología de balance de masa de arsénico.

3º Que sobre la base de lo anterior, CONAMA encargó a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el estudio denominado “Mejoras a la Metodología en la Aplicación de la Norma de Emisión de Arsénico Emitido al Aire”.

4º Que el presente texto, resultado del proceso de revisión de la norma, efectúa un mejoramiento de la metodología de cálculo de balance de masa de arsénico mediante la aclaración, definición y redefinición de conceptos asociados, como ser, límites del sistema sobre el cual se aplica el balance, emisión anual y mensual, arsénico acumulado en operaciones de limpieza y mantención, entre otros, así como también de los procedimientos para la implementación y fiscalización de la norma. De esta forma, los cambios incorporados contribuirán a mejorar la aplicación de la norma y, por lo tanto, su nivel de cumplimiento, comprometido por los problemas metodológicos que se resuelven en este procedimiento de revisión.

5º Que se debe tener presente además, que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, DS. Nº 93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las normas de emisión deben ser revisadas cada 5 años.

6º Que la aplicación de la norma de emisión de arsénico, vigente desde el día 2 de junio de 1999, ha implicado significativas reducciones de emisiones para el contaminante arsénico.

Decreto:

Artículo primero: Modifícase el DS. Nº 165 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que estableció la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase el artículo 2º, por el siguiente:

“Artículo 2º. Para todos los efectos de esta norma, se entenderá por:

a) Alimentación: Los flujos netos de entrada a la fuente emisora, correspondientes específicamente a concentrados de cobre u oro, cementos de cobre, calcinas, polvos de entrada y/o cualquier otro flujo que ingrese a la fuente emisora y cuyo contenido de arsénico supere un 0,005% en peso;

b) Arsénico acumulado: Es la diferencia neta entre la cantidad de arsénico contenido en los materiales de alimentación y/o circulantes presentes dentro de los límites del sistema, al final de un período determinado y la cantidad de arsénico contenido en los mismos tipos de materiales al inicio del período, la cual corresponde al arsénico registrado para el mismo material al final del mes anterior, esta diferencia puede ser positiva o negativa;

c) Capacidad actual de la fuente: La cantidad nominal de concentrado de cobre, oro u otros productos minerales y metalúrgicos alimentados a la fuente emisora para su procesamiento por fusión o tostación, al día 2 de junio de 1999. Se expresa en toneladas por año, en adelante (ton/año);

d) Circulantes: Productos metalúrgicos intermedios, generados en una unidad del proceso productivo de la fuente emisora y que se acumulan temporalmente en ésta antes de ser realimentados a alguna unidad de proceso de la misma fuente;

e) Compósito: Mezcla formada por las muestras debidamente ponderadas que provienen de una o más unidades de muestreo y que está destinada a representar el conjunto de éstas unidades en cuanto a su fracción de arsénico; cada muestra está constituida a su vez de varios incrementos; el compósito es lo que finalmente se envía al laboratorio para su análisis químico;

f) Efluentes de Lavado de Gases: Materiales líquidos, sólidos o una mezcla de ambos, que resulten de las operaciones de limpieza húmeda de los gases metalúrgicos provenientes de los equipos de la fuente emisora y que se descartan para ser tratados y eliminados del proceso;

g) Escoria de descarte: Mezcla de óxidos de hierro y silicatos u otros compuestos que se generen durante el proceso productivo de la fuente emisora, que no se realimenten directamente a ninguna operación unitaria considerada en la fuente emisora y que sea descartada para su disposición final en botaderos o para su posterior tratamiento en una unidad distinta de procesamiento de minerales;

h) Fuente emisora de arsénico: El establecimiento industrial donde se realiza un tratamiento térmico de compuestos minerales o metalúrgicos de cobre y oro, cuyo contenido de arsénico en la alimentación sea superior a 0,005% en peso. Se considerará como parte de la fuente emisora el conjunto de operaciones unitarias desde el ingreso a cualquier etapa o unidad del proceso de las materias primas, los productos y sub-productos a ser tratados, hasta la producción de ánodos de cobre, cobre blister u otro producto descartado o comercializado y tratado en otra unidad de producción, así como también todas las operaciones unitarias de tratamiento de los gases metalúrgicos antes de su emisión a la atmósfera;

i) Fuente nueva: Cualquier fuente emisora de arsénico instalada el día 2 de junio de 1999, o con posterioridad;

j) Fuente existente: Cualquier fuente emisora de arsénico instalada con anterioridad al día 2 de junio de 1999;

k) Horno Batch: Equipo que opera de modo discontinuo, por ciclos. Cada ciclo se inicia con el carguío del equipo y concluye con la descarga del mismo;

l) Incremento: Fracción puntual extraída desde una unidad de muestreo en una sola operación del instrumento de muestreo;

m) Límites del sistema: Límites de la fuente emisora que determinan el sistema sobre el cual se construye el balance de masa de arsénico. Estos límites determinan cuáles serán los flujos de entrada y salida considerados para establecer el balance, así como también los acopios en un período determinado;

n) Material Recuperado: Productos sólidos o líquidos con contenido de arsénico que son recuperados de la fuente emisora durante operaciones de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos y que son llevados fuera de los límites del sistema;

ñ) Muestra: La parte de una unidad de muestreo generalmente obtenida por la unión de incrementos o fracciones de ésta y destinada a representar a la unidad en cuanto a la fracción de arsénico contenido en ésta;

o) Polvos captados: Las partículas sólidas transportadas por flujos gaseosos captadas por los equipos de tratamiento de estos gases, como calderas de enfriamiento, cámaras de expansión de gases, precipitadores electrostáticos, filtros de manga u otro sistema de captación o que se acumulan en ductos y otros equipos del sistema;

p) Unidad de muestreo: El conjunto de material sólido o líquido, o una mezcla de ambos, de características físicas y químicas similares, que proviene de una misma operación unitaria de la fuente emisora. Se considerará como operación unitaria a un camión, una tolva, un carro de ferrocarril, un contenedor de cualquier forma o tamaño, una carga o camada en canchas para almacenar concentrados u otros productos de alimentación o una carga en cualquier zona de acopio de material circulante; también corresponde a las descargas por ciclos de operación de un horno Batch y al material procesado o producido en un lapso de tiempo determinado en el caso que el proceso sea continuo.”

2.- Incorpórese el siguiente inciso tercero al artículo 12:

“Mediante resolución de la autoridad competente, se aprobará el modelo, previo informe del Comité Operativo de la Norma de Emisión de Arsénico a que se refiere el artículo 37 de este decreto, en adelante el Comité Operativo.”

3.- Reemplázase el actual Título III, por el siguiente:

“TÍTULO III

METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LA NORMA

Párrafo 1º - De la Metodología

Artículo 15º. La emisión anual de arsénico al aire de una fuente emisora, corresponde a la suma de los resultados netos de los balances mensuales de arsénico, menos el arsénico recuperado en las operaciones de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos, o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos. El balance mensual de arsénico corresponde a la diferencia producida entre la cantidad neta de arsénico ingresada a la fuente emisora y la cantidad neta de arsénico presente en todos los flujos de salida de la misma, que no sean emisiones de gases y de partículas emitidas directamente a la atmósfera, menos la cantidad neta de arsénico acumulado en el periodo. El resultado de este cálculo puede ser positivo o negativo, según el caso.

La metodología contemplada en la presente norma para el cálculo del balance mensual de arsénico incluye, como parte del sistema definido para establecer este balance, a todas las operaciones unitarias realizadas desde el ingreso de los flujos de alimentación a cualquier etapa o unidad del proceso, hasta la producción de ánodos de cobre, cobre blister u otro producto que no se realimenta directamente a ninguna operación unitaria de la fuente emisora. También incluye todas las operaciones unitarias de tratamiento de los gases metalúrgicos, realizadas en forma previa a su emisión a la atmósfera. Además, se incluye como parte del mismo sistema a la operación de tostación, cuando corresponda.

Los flujos de entrada considerados para calcular la cantidad neta de arsénico ingresado a la fuente emisora son todos los flujos de la alimentación, tal como se define en la presente norma, y que no corresponden a la recirculación directa de algún flujo interno generado en una de las operaciones unitarias incluidas en el proceso.

Los flujos de salida considerados para establecer la cantidad neta de arsénico asociada a los flujos de productos y que sale del proceso sin constituir una emisión de arsénico a la atmósfera, son todos los flujos sólidos o líquidos o una mezcla de ambos que se generan, y no son recirculados a algún flujo interno, en cualquiera de las operaciones unitarias incluidas dentro de los límites del sistema. En particular, se deben considerar los siguientes flujos: las escorias de descarte; los productos finales, cobre blister, cobre refinado, ánodos de cobre u otros; los polvos captados no recirculados y tratados en procesos independientes; y los efluentes de lavado de los gases metalúrgicos.

El cálculo del balance mensual de arsénico debe considerar, también, la variación mensual neta en la cantidad de arsénico asociada al material que se acumula dentro de los límites del sistema debido al manejo interno del proceso y que no constituyen entradas o salidas netas.

En el caso de realizarse operaciones de mantención y/o limpieza, reemplazo parcial o total de equipos o suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos, el arsénico contenido en el material recuperado puede constituir un flujo de salida o ser parte del material acumulado dentro de los límites del sistema, dependiendo del manejo interno de la fuente emisora. En cualquier caso, la cantidad total de material y la cantidad correspondiente de arsénico recuperadas en este tipo de operaciones deberán ser debidamente identificadas e informadas a la autoridad competente, en el mes en que son recuperadas. La cantidad total de arsénico recuperado en las distintas operaciones realizadas en el transcurso del año será contabilizada al final del año calendario, restándose a la emisión anual.

Párrafo 2º - Del procedimiento para la determinación de la emisión anual

Artículo 16º. La emisión anual de arsénico al aire se expresará en (ton/año) y para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

donde i es el índice del mes y varía de Enero (mes 1) a Diciembre (mes 12) del año calendario.

Eanual               	 = 	Emisión anual de arsénico, expresado en ton/año.

BMmes i 	 =  	Resultado neto del balance de masa de arsénico en el mes i, expresado en toneladas por mes (ton/mes).

ML 	 =  	Cantidad de arsénico contenido en el material recuperado por operaciones de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos, o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos en la fuente emisora, que ocurren a lo largo del año calendario, expresado en ton/año.

Artículo 17º. Para el cálculo del balance mensual se utilizará la siguiente fórmula:

donde,

Artículo 18º. Los flujos másicos netos de arsénico de entrada y salida en el mes i corresponden al arsénico contenido en todos los flujos de entrada y salida en el mes i definidos por los límites del sistema de la fuente emisora, respectivamente. En el caso de los flujos de entrada, se consideran sólo aquellos cuyo contenido de arsénico supera el 0,005% en peso. Se utilizarán las siguientes fórmulas:

donde n corresponde a un flujo de entrada específico de un total de N flujos de entrada definidos y m corresponde a un flujo de salida específico de un total de M flujos de salida definidos.

En forma equivalente, para el cálculo de la cantidad neta de arsénico acumulado se utilizarán las siguientes fórmulas:

donde ma corresponde a un tipo de material de alimentación específico de un total de MA tipos de material de alimentación acumulados en el mes i y mc corresponde a un tipo de material circulante específico de un total de MC tipos de material circulante acumulados en el mes i.

Artículo 19º. El arsénico contenido en el material recuperado en las operaciones de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos, o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos, debe ser informado a la autoridad competente, mediante el informe mensual a que se hace referencia en el artículo 33, en el mes en que dicho material se recupera o al mes siguiente en caso de no alcanzar a incorporarse en el mes recuperado. Esta cantidad de arsénico no será incluida en el balance del mes, sino que se almacenará y se restará de las emisiones anuales tal como se indica en el artículo 15.

donde MLi corresponde al arsénico contenido en el material recuperado en operaciones de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos o partes de equipos, o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos, ocurridas en el mes i, en ton/año.

Artículo 20º. El flujo másico de arsénico de una corriente de entrada (n) o salida (m) en el mes i, o la cantidad de arsénico contenido en un tipo de material acumulado (ma o mc) en el mes i, o la cantidad de arsénico contenido en el material recuperado en una operación de mantención y/o limpieza, durante el reemplazo parcial o total de equipos, o como consecuencia de la suspensión temporal o permanente en la operación de uno o varios equipos, en el mes i, corresponde a aquel contenido en todas las unidades de muestreo de cada una de estas corrientes o material acumulado o material recuperado en el mes i. Su determinación se realizará sumando el contenido de arsénico de todos los grupos de unidades de muestreo generados en el mes i para cada una de estas corrientes o tipo de material acumulado o recuperado.

El contenido de arsénico de un grupo de unidades de muestreo corresponde a la masa total del grupo multiplicado por la fracción de arsénico del compósito que lo representa. Un grupo de unidades de muestreo puede estar formado por una o más unidades de muestreo.

donde j corresponde a un grupo de unidades de muestreo de un total de J existentes en el mes i (o también, corresponde a un compósito de un total de J compósitos en el mes i); x corresponde a una unidad de muestreo contenida en un grupo conformado por un total de X unidades de muestreo.

Artículo 21º. La fuente emisora deberá establecer claramente en la propuesta de metodología de aplicación de la norma a que se hace referencia en el artículo 30, cuáles serán los límites del sistema sobre el cual se realizará el balance de masa, definiendo los flujos de entrada, los flujos de salida y los tipos de material acumulados.

El límite del sistema para definir las corrientes de entrada se ubicará inmediatamente antes de los equipos de tostación, si existieran, o antes de los equipos de secado de material o, si éstos no existieran, de los equipos de fusión. De no ser posible este requerimiento, la fuente emisora deberá justificar técnica y económicamente por qué este requerimiento no puede ser cumplido. En este caso, la fuente emisora deberá mantener un registro diario con información detallada e independiente de la cantidad de material y de su contenido de arsénico que se maneja en las operaciones unitarias existentes entre el límite de entrada del sistema, fijado por la fuente emisora, y las unidades de tostación, secado o fusión, dependiendo del caso.

Del mismo modo, si una fuente emisora maneja el material de circulantes fuera de los límites del sistema y, por lo tanto, considera los movimientos de este material circulante como flujos de entrada y salida para el balance de arsénico, deberá mantener un registro semanal con información detallada e independiente de este tipo de material, incluyendo cantidad másica del material y el contenido de arsénico.

La información contenida en estos registros deberá ser entregada a la autoridad competente, mensualmente, mediante los informes a que hace referencia el artículo 33.

Artículo 22º. Si el balance mensual arrojare un resultado neto negativo, la fuente emisora deberá explicar y justificar este resultado ante la autoridad competente, mediante el informe mensual a que se hace referencia en el artículo 33. Sin perjuicio de ello, la autoridad competente, podrá solicitar mayores antecedentes a la fuente emisora, quien deberá remitir la información solicitada en el plazo establecido por dicha autoridad.

Si durante 3 meses seguidos una fuente emisora presenta resultados netos del balance mensual negativos, la fuente emisora deberá realizar una auditoría externa. La autoridad competente notificará del hecho a la fuente emisora. Los resultados de dicha auditoría serán evaluados por la autoridad mencionada y el Comité Operativo.

Para tales efectos, la fuente emisora en un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de recepción de la notificación mencionada, deberá proponer a la autoridad competente el nombre del o los consultores para realizar dicha auditoría, los cuales deberán acreditar, a lo menos, experiencia en procesos de fundición, muestreo y balance de masa.

La autoridad competente tendrá un plazo máximo de 2 semanas para aprobar el consultor propuesto y notificar a la fuente emisora. El plazo máximo para la presentación del informe final de la auditoría será de 2 meses, contados desde la fecha de recepción por parte de la fuente emisora de la notificación señalada.

El informe final (una versión en papel y con copia en medio electrónico) deberá ser entregado a la autoridad competente para su evaluación y a CONAMA, quien lo distribuirá al Comité Operativo. La autoridad mencionada, previo informe del Comité Operativo, tendrá un plazo máximo de 35 días para informar a la fuente emisora sobre el resultado de dicha evaluación y las acciones que deberá implementar la fuente emisora, según corresponda. El Comité Operativo tendrá un plazo de 15 días para remitir a la autoridad competente el informe señalado.

Párrafo 3º - De la Determinación de Masas y su Validación

Artículo 23º. La determinación de masas de cada unidad de muestreo se realizará mediante una medición directa de peso o a través de un cálculo indirecto o estimación.

Los procedimientos para la determinación de masas, ya sea por medición o por estimación, de cada unidad de muestreo, deberán ser claramente explicados en la propuesta de metodología de aplicación de la norma, según se señala en el artículo 30. Su aprobación por parte de la autoridad competente seguirá el procedimiento y los plazos establecidos en el artículo 31.

Artículo 24º. Cada fuente emisora deberá presentar un procedimiento de validación de los valores medidos o estimados de los principales flujos másicos de entrada (a lo menos, los concentrados), de salida (a lo menos, la escoria de descarte, los polvos, los efluentes de lavado de gases y los ánodos u otro producto final), y de los principales materiales acumulados (a lo menos los concentrados, la carga fría y los polvos). Este proceso puede ser realizado a partir de un ajuste total del balance de masa basado en balances de otros elementos distintos que el arsénico o a través de una validación de las principales corrientes ya señaladas.

Este procedimiento de validación deberá ser detallado en la propuesta de metodología de aplicación de la norma a que se hace referencia en el artículo 30. Su aprobación, por parte de la autoridad competente seguirá el procedimiento y los plazos establecidos en el artículo 31.

Párrafo 4º - De la determinación de la fracción de arsénico

Artículo 25º. La metodología de balance de arsénico definida precedentemente requiere un muestreo de todos los flujos de entrada y salida del proceso y de los principales tipos de materiales acumulados dentro de los límites del sistema. Este muestreo, así como también el procedimiento analítico para determinar la concentración de arsénico en los compósitos que representan a una o más unidades de muestreo, se realizarán de acuerdo a lo establecido en la presente norma.

En el caso excepcional, en que la determinación de la fracción de arsénico de una corriente o de material circulante acumulado no pueda realizarse a través de un muestreo y posterior análisis químico, si no que se asigne un valor de acuerdo a otro procedimiento, la fuente emisora deberá explicar detalladamente dicho procedimiento en la propuesta de metodología de aplicación de la norma.

Artículo 26º. Los puntos de muestreo para la determinación de la fracción de arsénico en los flujos de entrada y salida de la fuente emisora y en el material acumulado deben coincidir con los puntos o zonas donde se realiza la medición de flujos o cantidades másicas, sin que exista de por medio ningún proceso o equipos donde se pueda acumular material.

De no ser posible este requerimiento, la fuente emisora deberá justificar técnica y económicamente en la propuesta metodológica de aplicación de la norma las razones por las cuales este requerimiento no puede ser cumplido. En este caso, la fuente emisora deberá proponer un procedimiento que permita asegurar la correcta estimación del flujo o de la cantidad másica de arsénico efectivamente asociado a este flujo o a este material.

Artículo 27º. En cada unidad de muestreo se tomarán muestras formadas por incrementos y posteriormente se formarán compósitos debidamente ponderados con la mezcla homogénea de las muestras, los que serán enviados a análisis químico para la determinación de su contenido de arsénico. Un compósito ponderado está formado por las fracciones de las muestras cuya masa total debe ser proporcional a la masa total de cada unidad de muestreo que representa. El número mínimo de incrementos para cada unidad de muestreo y el número mínimo de compósitos será el que se resume en la siguiente tabla:

Los tipos de corriente o material que no se identifiquen en la tabla anterior, deberán ser informados por cada fuente emisora a la autoridad competente, señalando el número de incrementos y compósitos mínimos, en la propuesta de metodología de aplicación de la norma a la que hace referencia el artículo 30.

En el caso de la escoria de descarte y respecto al sondaje por cancha, el número mínimo de compósitos podrá modificarse según se justifique en la Metodología de Aplicación de la Norma a que se refiere el artículo 30.

Artículo 28º. El procedimiento para el análisis químico de arsénico de cada compósito sólido, líquido o una mezcla de ambos deberá ser propuesto por cada fuente emisora y deberá contemplar un procedimiento para la preparación de la muestra y otro para el análisis de la misma.

Las técnicas analíticas para determinar el contenido de arsénico disuelto y/o el arsénico contenido en los efluentes líquidos, según corresponda, son las siguientes:

-     Espectrofotometría de Absorción Atómica,

-     Emisión de Plasma de Acoplado Inductivamente,

-     Fluorescencia de Rayos X (FRX)

-     Una técnica analítica de referencia o equivalente designada o aprobada por una institución nacional o internacional.

El procedimiento analítico deberá contar con un proceso anual de control y aseguramiento de calidad, el cual debe contener, a lo menos, la repetitibilidad y exactitud de las mediciones, análisis de blancos y estándares, resultados de procesos de intercomparación con laboratorios certificados, nacionales o internacionales, y análisis de errores.

Todo el procedimiento de preparación y análisis de muestras, incluyendo la o las técnicas analíticas utilizadas para distintos tipos de muestras, junto con el procedimiento de control y aseguramiento de la calidad que debe efectuarse anualmente, deberá ser incorporado a la propuesta de aplicación de la metodología de la norma indicada en el artículo 30. Su aprobación, por parte de la autoridad competente, seguirá el procedimiento y los plazos dados en el artículo 31 de la presente norma.

Párrafo 5º - De los Antecedentes de Calidad de Aire

Artículo 29º. Cada fuente emisora que disponga de una red de monitoreo de calidad de aire deberá entregar, con un desfase máximo de dos meses y junto con los informes mensuales a que hace referencia el artículo 33, el resultado del análisis químico de arsénico contenido en el material particulado recolectado de cada filtro, a lo menos cada tres días, y correspondiente a las estaciones que conforman su red de monitoreo y que definan la autoridad competente. La autoridad mencionada en un plazo máximo de un mes, contado desde la entrada en vigencia de la presente norma, deberá informar a la fuente emisora de las estaciones que se hayan definido para tales efectos. El resultado deberá ser expresado en términos de concentración, ug/m3N.

Cada fuente emisora deberá explicar brevemente en qué consiste su red de monitoreo de calidad de aire, lo que deberá ser incluido en la propuesta de aplicación de la metodología de aplicación de la norma a que se hace referencia en el artículo 31.”

4.- Sustitúyase el Título IV por el siguiente:

“TITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE INFORMES

Párrafo 1º - De la Propuesta para la Aplicación de la Metodología de Balance de

Arsénico y Modificaciones

Artículo 30º. Cada fuente emisora deberá presentar a la autoridad competente, para su aprobación, una propuesta de la metodología de aplicación de la norma de conformidad con los requerimientos derivados de sus especificidades. Los contenidos mínimos de esta propuesta y el formato mediante el cual se deberá entregar la información serán definidos por la autoridad mencionada, quien los remitirá a la fuente emisora a más tardar dentro de un mes, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la presente norma.

Las fuentes nuevas se someterán al mismo procedimiento de aprobación con las adecuaciones pertinentes.

Artículo 31º. La propuesta de la metodología de aplicación de la norma a que hace referencia el artículo anterior será aprobada, previo informe del Comité Operativo, por la autoridad competente.

El procedimiento para la aprobación de dicha metodología será el siguiente:

1. El plazo máximo de entrega de la propuesta por parte de las fuentes emisoras será de un mes, contado desde la fecha de recepción por parte de la fuente de los contenidos mínimos y el formato a que se hace referencia en el artículo 30 anterior. La propuesta con la metodología deberá ser enviada a la autoridad competente y a CONAMA, quien la distribuirá al Comité Operativo.

2. El plazo máximo de revisión y formulación de observaciones por parte de la autoridad competente será de dos meses, contados desde la recepción de la propuesta por parte de dicha autoridad. Si no se formulare observación, la autoridad mencionada aprobará la metodología siguiendo el procedimiento señalado en el punto 4 siguiente.

3. En caso de formularse observaciones, la fuente emisora tendrá un plazo máximo de un mes para entregar la propuesta corregida, contado desde la fecha de recepción de las observaciones, notificadas por la autoridad competente.

4. La aprobación de la propuesta de la metodología de aplicación de la norma se hará por la autoridad competente, por intermedio de una resolución, previo informe del Comité Operativo, en el plazo máximo de un mes.

Artículo 32º. Las modificaciones que se introduzcan a la metodología aprobada a cada fuente emisora deberán seguir el siguiente procedimiento:

1. La fuente emisora, previo a cualquier modificación, solicitará la aprobación de la misma a la autoridad competente, explicando claramente las modificaciones que se pretende realizar y sus fundamentos.

2. La autoridad competente, en un plazo máximo de un mes contado desde la recepción de la solicitud, comunicará a la fuente emisora el resultado de su evaluación. Si no se formulan observaciones, la autoridad mencionada aprobará la solicitud según el procedimiento señalado en el punto Nº 4 siguiente.

3. Si se formulan observaciones por parte de la autoridad competente, la fuente emisora tendrá un plazo máximo de un mes para cumplirlas, contado desde la fecha de recepción de las observaciones.

4. Sobre la base de los antecedentes disponibles y en un plazo máximo de dos semanas, contadas desde la fecha de recepción de la respuesta por parte de la fuente emisora, la autoridad competente deberá aprobar la solicitud formulada por intermedio de una resolución. Podrá rechazarla si carece de fundamentos o no se ha cumplido con las observaciones formuladas.

Párrafo 2º - De los Informes Mensuales

Artículo 33º. Los titulares de las fuentes emisoras informarán mensualmente a la autoridad competente el resultado del balance neto mensual de arsénico. La información mínima que deben incluir los informes mensuales, así como el formato de presentación de éstos, serán establecidos por la autoridad mencionada, e informados a las fuentes emisoras en el plazo máximo de un mes, contado desde la entrada en vigencia de la presente norma.

Artículo 34º. Los informes mensuales a que alude el artículo anterior deberán ser presentados en papel con copia en medio electrónico dentro de los primeros veintiún (21) días del mes siguiente al del período que se informa.”.

5.- Incorpórese el siguiente Título V, nuevo:

“TITULO V

DE LA FISCALIZACION Y AUDITORIAS

Artículo 35º. Corresponderá a la Autoridad Sanitaria y al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, en forma coordinada y conforme a sus atribuciones.

Artículo 36º. Las fuentes emisoras deberán realizar una auditoría externa cada dos años, que verifique la correcta aplicación de la metodología aprobada en la presente norma. Para tales efectos, durante el mes de marzo, las fuentes emisoras deberán proponer a la autoridad competente el o los consultores o empresas consultoras para realizar dicha auditoría, los cuales deberán acreditar, a lo menos, experiencia en procesos de fundición, muestreo y balance de masa.

Las autoridad mencionada, previo informe del Comité Operativo, tendrá un plazo máximo de un mes para aprobar, por intermedio de una resolución, uno de los consultores o empresas consultoras propuestas. El plazo máximo para realizar la auditoría será de tres meses, contados desde la fecha de recepción de la resolución.

Una versión en papel del documento final con los resultados de la auditoría y copia en medio electrónico del mismo deberá ser enviado a la autoridad competente y a CONAMA, quien se encargará de su distribución al Comité Operativo.

En el caso que la fuente emisora deba realizar una auditoría de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de este decreto, el plazo de dos años para realizar la auditoría a que se refiere este artículo comenzará a contarse desde la fecha de la mencionada auditoría.

Artículo 37º. El Director Ejecutivo de CONAMA, previa aprobación del Consejo Directivo, creará y presidirá un comité operativo, para el estudio, consulta, análisis, comunicación y coordinación de todas las materias referidas a la norma de emisión de arsénico. Este comité estará compuesto, a lo menos, por representantes del Ministerio de Minería, del Ministerio de Salud, del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).”.

6.- Incorpórese el siguiente Título VI, nuevo:

“TITULO VI

DE LOS PLAZOS

Artículo 38º. Los plazos de días establecidos en el presente decreto serán de días hábiles.

Artículo segundo.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de la metodología de medición y control de la norma a que se refiere el artículo primero N° 3, será obligatoria a contar del día 1º de enero siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.

Por su parte, la auditoría a que se refiere el artículo primero N° 5, deberá realizarse, por primera vez, trascurrido un año contado desde la entrada en vigencia del presente decreto.”.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Marigen Hornkohl Venegas, Ministra de Agricultura.- María Soledad Barría Iroume, Ministra de Salud.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia.