# REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

##### DPTO. ASESORIA JURIDICA

# NORMAS SANITARIAS MINIMAS PARA LA OPERACIÓN DE BASURALES

###### RESOLUCION N° 02444 de 1980

# REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

##### DPTO. ASESORIA JURIDICA

RESOLUCION N° 02444

### SANTIAGO, 31 de julio de 1980

VISTOS: lo informado por el Departamento de Programas sobre el Ambiente acerca  del  estado  de  insalubridad  en  que  son  operados  los  botaderos  de  basura  del  país;  que  en  la actualidad   se   encuentra   en   elaboración   un   reglamento   general   sobre   recolección,   transporte   y disposición final de basuras; que en tanto no se disponga del cuerpo reglamentario antes mencionado es de absoluta necesidad contar con normas para la operación de basurales.

TENIENDO  PRESENTE:  lo  dispuesto  en  el  artículo  9°  letra  b)  y  en  los artículos 78° y siguientes del Código Sanitario, dicto lo siguiente:

## RESOLUCION

La  operación  de  basurales  del  país  ubicados  fuera  de  los  límites  del  Gran  Santiago según se definieron estos en las resoluciones N° 7539/76 y N° 2476/77, y por lo tanto no afectos a las normas allí contenidas, deberá ceñirse a las siguientes:

NORMAS SANITARIAS MINIMAS PARA LA OPERACIÓN DE BASURALES:

1°.-  Ningún  basural  podrá  funcionar  sin  la  autorización  sanitaria  respectiva  del  Servicio  Nacional  de Salud,  la  que  sólo  será  otorgada  cuando  éste  constate  que  el  recinto  del  basural  cumple  con  lo estipulado  en  las  presentes  normas.  Cualquiera  solicitud  de  funcionamiento  que  no  se  ajuste  en  su totalidad  a  lo  prescrito  en  estas  normas,  sólo  podrá  ser  aprobada  por  resolución  expresa  del  Director General de Salud.

2°.- Del Sitio

2.1. - Deberá estar ubicado fuera del límite urbano, en lo posible a sotavento de los vientos reinantes, a más de 300 metros de cualquiera vivienda o local habitable y a más de 600 metros, de toda población o grupo de viviendas, establecimientos de fabricación o comercio de alimentos y fuentes de suministro de agua.

2.2. - El terreno debe ser seco, no expuesto a inundaciones ni al lavado o arrastre de basuras a cursos o masas  de  agua.  Estará  cerrado  en  todo  su  contorno  hasta  una  altura  de  1,80  metros  de  manera  de impedir el ingreso de personas o animales.

2.3. - El camino de acceso, desde 200 metros antes de entrar al basural, así como el camino principal para   circulación   dentro   de   él,   deben   mantenerse   en   todo   tiempo   en   perfectas   condiciones   de transitabilidad y aseo, libres de riesgos para la integridad y operación de los vehículos, prohibiéndose además estacionar vehículos en su trayecto.

2.4. -	Al abandonarse transitoriamente o de modo definitivo, el sitio del basural deberá quedar saneado, emparejando la basura en una superficie plana, dejándola recubierta con una capa de tierra exenta de bolones de piedra o cascotes de ladrillo y hormigón, debidamente compactada, de un espesor  de 30 o 60 cm. según que el abandono sea transitorio o definitivo.  La ejecución de este recubrimiento se hará en forma tal que su asentamiento o los factores meteorológicos no produzcan grietas o afloramientos del material soterrado.

2.5.- El terreno en que se hayan depositado y sepultado basuras no podrá ser usado en construcciones habitacionales sin permiso previo de la autoridad sanitaria.

3.- De la Dotación:

  - Se deberá contar con el personal necesario para mantener siempre a tiempo las operaciones cotidianas y cumplir el plazo fijado en el 4.4. siguiente, sin acumulaciones de basuras que no tengan sepultación oportuna.

  - Deberá existir un administrador responsable del basural, el que tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Resolución.  Será obligación suya el preocuparse de que durante el horario de trabajo haya siempre una persona responsable a cargo de las faenas dentro del recinto del basural.

  - Permanentemente deberá haber una persona encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes normas de ingreso al basural.  Deberá habilitarse un local con sala de vestir y casilleros para guardar la ropa del personal que labore en él, y con servicios higiénicos que desagüen a un sistema de alcantarillado público o privado o en su defecto en pozo séptico o negro.  Queda prohibida la habilitación de letrinas en cualquier curso de agua que atraviese el basural.

  - De no contarse con abastecimiento de agua potable a través de  red de distribución deberá haber anexa a dicho local una instalación de estanque o depósito tapado, con agua potable, conectado a una llave de salida ubicada a altura conveniente para el uso y aseo del personal.

  - El personal deberá ser provisto de elementos y equipos de trabajo, tales como herramientas, botas y overoles, los que permanecerán en el local al término de la jornada de trabajo. Es obligación, además, mantener la ropa de trabajo del personal en condiciones satisfactorias de limpieza y de integridad.

  - Se deberá disponer de bolsas o sacos de tejidos firme o de recipientes provistos de tapas, para la recolección y transporte de las especies y materiales recuperados de la basura.

  - Así mismo deberá contarse con equipo extinguidor de incendio portátil, tipo de espuma, de diseño, capacidad y condiciones de funcionamiento satisfactorios a juicio del Cuerpo de Bomberos.

  - Para el manejo de la basura no recuperable, se dispondrá de  todo el equipo mecánico necesario para moverla, compactarla y recubrirla con tierra en la forma indicada en estas normas, el que se mantendrá permanentemente en perfectas condiciones de funcionamiento.

4.-  Operación:

4.1.	Al iniciarse la explotación de un basural y sin perjuicio de las operaciones diarias para el manejo de las basuras, habrá un plazo máximo de 30 días para efectuar el saneamiento de los depósitos de basura existentes antes de la actual operación, en forma indicada en el párrafo 2.4.

4.2.	A excepción del administrador, nadie podrá recuperar ni  retirar del basural ningún material permitido –de acuerdo a lo expresado en el artículo siguiente –que se extraiga de los depósitos de basuras existentes dentro de su recinto.  En todo caso, el administrador deberá estar expresamente autorizado por la autoridad sanitaria para realizar dicha recuperación de  materiales.

4.3.	Queda extrictamente prohibido extraer de los basurales  alimentos en cualquiera forma o estado en que se hallen, estén o no envasados, así como cualquiera materia orgánica putrescible.  Sólo se permite la recuperación de productos de origen mineral o de materias imputrescibles, tales como metales, vidrios, plásticos, maderas, papeles, trapos, huesos y materiales similares.

4.4.	El resto de la basura, con contenido putrescible, debe quedar cubierta con tierra al final de cada día de trabajo o con mayor frecuencia si es necesario; para esto deberá previamente esparcírsela en una superficie plana de la menor extensión posible y apisonarse con equipo mecanizado, recubriéndola en seguida  con una capa de tierra compacta de 15 cm de espesor como mínimo, imitando las operaciones de relleno sanitario.

4.5.	Queda prohibido arrojar basuras en los caminos interiores  y en acequias o canales de riego que atraviesen el basural.  Cada vez que accidentalmente caiga basura fuera del área de disposición final, deberá ser retirada en forma inmediata.

4.6.	Se prohibe el acceso, permanencia y trabajo de menores de 15 años de edad en el basural, y de toda persona que no esté dedicada a las faenas propias del manejo de las basura.

4.7.	Queda prohibido el acceso, permanencia y mantención de cualquier clase de animales o aves domésticas dentro del recinto del basural, así como en los locales de cualquiera naturaleza que en él puedan existir.

4.8.	El recinto del basural  se mantendrá activa y constantemente libre de insectos y ratas.  Para evitar su proliferación el administrador contará con la asesoría del Servicio Nacional de Salud y para la aplicación de plaguicidas podrá solicitar los servicios de esta institución o de alguna empresa debidamente autorizada para esta actividad.

4.9.	Queda prohibida la quema de basuras, hierbas u otras materias dentro del basural, debiéndose sofocar de inmediato el comienzo de cualquiera combustión superficial o encubierta que aparezca dentro del recinto.

4.10.	Fuera de las horas en que se haya autorizado la recepción de las basuras urbanas, el recinto del basural se mantendrá cerrado, no debiendo permanecer nadie en su interior, a excepción del personal de vigilancia.

4.11.	Será obligatorio mantener un  registro fiel y detallado:

- del origen y volúmen o tonelaje diario de las basuras y otros desechos recibidos en el basural, ya sea que provengan de un servicio municipal de aseo, de establecimientos comerciales, industrias u otros;

- del volúmen, peso frecuente numérico, así como del destino que se dé a todos los materiales recuperados.  Ambos registros estarán en todo momento disponibles para su revisión por la autoridad sanitaria u otras autoridades competentes.

5.- Fiscalización:

5.1. La verificación del cumplimiento de estas normas sanitarias, especialmente las relativas al punto 4.4. estará a cargo del personal inspectivo del Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio del control que en estos u otros aspectos puedan ejercer las autoridades de otras instituciones estatales o municipales.

5.2.El incumplimiento de las presentes normas sanitarias será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Libro IX del Código Sanitario, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptar otras entidades fiscalizadoras en uso de sus propias atribuciones.

COMUNIQUESE.- DR. AUGUSTRO SCHUSTER CORTES, DELEGADO DE GOBIERNO EN SNS.-