REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

DPTO. ASESORIA JURIDICA

SPJ/SFM

MODIFICA EL DECRETO SUPREMO Nº 735 DE 1969 DE SALUD, REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.

N°  131

Publicado en el Diario Oficial de 26.03.07

SANTIAGO, 12 de octubre de 2006

VISTO: lo establecido en los artículos 4° N°1 y 17, y 7° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763/79 y de las leyes Nº 18.933 y 18.469; en los artículos 6, 22 y 25 letra d) del Decreto Supremo N°136/04, de Salud; lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68, Código Sanitario; en las Guías para la Calidad del Agua Potable, Volumen Nº 1 de la Organización Mundial para la Salud, Ginebra 1995;  lo solicitado por el Instituto Nacional de Normalización en su oficio N°3000-0392-05, de 10 de Agosto de 2005; lo expuesto en los Memorandos B3/593 y B32/932 de 8 de septiembre de 2005 y de 24 de noviembre de 2005, respectivamente, ambos del Jefe de la División de Políticas Públicas Saludable y Promoción;  y en la Resolución N°520 de 1996 de la Contraloría General de la República, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 24 y 32 N°6 de la Constitución Política de la República.

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1°.- INTRODÚCENSE las siguientes modificaciones al Decreto Supremo Nº 735 de 1969 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Agua destinados al Consumo Humano:

- Reemplazase el artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8º.- El agua destinada al consumo humano no debe contener elementos o sustancias químicas en concentraciones totales mayores que las indicadas a continuación:

#### Elementos Esenciales

| Elementos | Expresado como Elementos Totales | Límite Máximo (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Cobre Cromo total Fluoruro Hierro Manganeso Magnesio Selenio Zinc | Cu Cr F- Fe Mn Mg Se Zn | 2,0 0,05 1,5 0,3 0,1 125,0 0,01 3,0 |

## Elementos o Sustancias No Esenciales

| Elementos o Sustancias | Expresado como Elementos o SustanciasTotales | Límite Máximo (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Arsénico Cadmio Cianuro Mercurio Nitrato Nitrito Razón nitrato + nitrito Plomo | As Cd CN- Hg NO-3 NO-2 1) Pb | 0,01 0,01 0,05 0,001 50 3 1 0,05 |

1)Suma de las razones entre la concentración medida de cada uno y su respectivo límite máximo.

Sustancias Orgánicas

| Sustancia | Límite Máximo (μg/l) |
| --- | --- |
| Tetracloroeteno Benceno Tolueno Xilenos | 40 10 700 500 |

Plaguicidas

| Sustancia | Límite máximo (μg/l) |
| --- | --- |
| DDT + DDD +DDE 2,4 – D Lindano Metoxicloro Pentaclorofenol | 2 30 2 20 9 |

Productos Secundarios de la Desinfección

| Producto | Límite Máximo (mg/l) |
| --- | --- |
| Monocloroamina Dibromoclorometano Bromodiclorometano Tribromometano Triclorometano Trihalometanos | 3 0,1 0,06 0,1 0,2 1 *) |
| *) suma de las razones entre la concentración medida de cada uno y su respectivo límite máximo. |

#### Elementos Radioactivos

El agua destinada a consumo humano no debe contener sustancias y elementos radioactivos en concentraciones mayores que las indicadas en la tabla siguiente:

| Elemento | Límite Máximo (Bq/l) |
| --- | --- |
| Estroncio 90 Radio 226 Actividad base total ( excluyendo Sr-90, Ra-226 y Otros emisores alfa) Actividad beta total (incluyendo Sr-90, corregidas para el K-40 y otros radioemisores naturales) Actividad alfa total ( incluyendo Ra –226 y otros emisores alfa ) | 0,37 0,11 37 1,9 0,55 |

Parámetros Organolépticos

El agua destinada a consumo humano debe cumplir con los requisitos establecidos en la siguiente tabla y las tolerancias indicadas en el artículo 18 ter.

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Físicos: Color verdadero Olor Sabor | - - - | Unidad Pt-Co | 20 inodora insípida |
| Inorgánicos: Amoníaco Cloruro PH Sulfato Sólidos Disueltos totales | NH3 Cl- - SO4-2 - | mg/l mg/l - mg/l mg/l | 1,5 400 6,5<pH<8,5 500 1500 |
| Orgánicos : Compuestos fenólicos | Fenol | μg/l | 2 |

- Reemplazase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- El agua destinada a consumo humano distribuida por redes debe ser sometida a un proceso de desinfección, debiendo existir una concentración residual de desinfectante activo en la red en forma permanente.

En caso de utilizarse como desinfectante cloro o sus derivados, la concentración residual máxima  de cloro libre debe ser 2 mg/l en condiciones normales de operación  en cualquier punto de la red. El Ministerio de Salud, en casos excepcionales y a través del Acto Administrativo correspondiente, podrá exigir concentraciones superiores, en condiciones especiales para un servicio de agua potable en particular.

La concentración residual mínima de cloro libre debe ser de 0,2 mg/l en cualquier punto de la red.

De todas las muestras que se analicen de cloro libre mensualmente en un servicio de agua potable:

- Un número menor o igual al 10% de ellas puede tener una concentración residual de desinfectante activo inferior al mínimo establecido;

- Un número no mayor al indicado a continuación podrá tener ausencia de cloro residual libre:

- una muestra, cuando se analicen hasta 100 muestras;

  - tres muestras, cuando se analicen más de 100 muestras.

El Ministerio de Salud, en casos excepcionales y a través del Acto Administrativo correspondiente, podrá establecer condiciones y exigencias diferentes a las señaladas en el inciso anterior, para un servicio de agua potable en particular, que ella calificará.

El uso de cualquier desinfectante diferente a un generador de cloro activo debe ser autorizado por el Ministerio de Salud, quien fijará las concentraciones máximas y mínimas de su presencia en el agua y las tolerancias para su cumplimiento.

Los servicios de agua potable, que actualmente se encuentran sometidos a cloración, así como los nuevos que se instalen, solicitarán a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, se les autorice para reemplazar la cloración por la yodación o iniciar la desinfección por medio de la yodación, según corresponda.”

- Reemplazase el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- De todas las muestras que se analicen mensualmente en un servicio de agua potable destinada a consumo humano, se acepta la presencia de coliformes totales en:

- Una muestra, cuando se haya analizado menos de 10 muestras en el mes.

- El 10% de las muestras, cuando se haya analizado 10 o más muestras en el mes.”

- Reemplazase el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- De todas las muestras que se analicen mensualmente en un servicio de agua potable destinada a  consumo humano, se acepta la presencia de coliformes totales en una concentración mayor o igual a 5 UFC o NMP por 100 ml:

- Una muestra, cuando se haya analizado menos de 20 muestras en el mes.

- El 5% de las muestras, cuando se haya analizado 20 o más muestras en el mes.”

  - Intercalase, a continuación del artículo 17 el siguiente artículo 17 bis, nuevo:

“Artículo 17 bis.- Todas las muestras que se analicen mensualmente en un servicio de agua potable destinada a consumo humano, deben estar exentas de Escherichia Coli. Para la verificación de este requisito, en las muestras en que se haya detectado la presencia de coliformes totales, se debe confirmar adicionalmente la ausencia de Escherichia Coli.”

- Intercalase a continuación del artículo 18 los siguientes artículo 18 bis, 18 ter y 18 cuater nuevos:

“Articulo 18 bis.- El Ministerio de Salud, podrá autorizar para localidades específicas el suministro de agua con concentraciones de cloruro superiores a 400 mg/l y/o sulfato superiores de 500 mg/l, en aquellos casos calificados en que se demuestre que los riesgos asociados a las restricciones que al consumo de la población pudiera imponer el suministro de agua que cumpla con el valor antes señalado sean mayores que los riesgos asociados al consumo del agua con concentraciones de cloruro superiores a 400 mg/l y/o sulfato superiores a 500 mg/l.”

“Artículo 18 ter.- Se entenderá por parámetros críticos aquellos parámetros característicos de la fuente o del servicio de agua potable destinada a consumo humano a que hace referencia el artículo 8 y que en ausencia o falla del proceso de tratamiento superan el límite máximo allí establecido.

La tolerancia para los parámetros críticos  que aparecen en las tablas Elementos Esenciales, Elementos o Sustancias No Esenciales y Parámetros Organolépticos será la siguiente:

- Una muestra, cuando se hayan analizado menos de 10 muestras en el mes.

- El 10% de las muestras, cuando se hayan analizado 10 o más muestras en el mes.

El promedio aritmético de todas las muestras analizadas en el mes, no deberá exceder los límites establecidos en la tabla correspondiente.

Para el caso de los elementos o sustancias: cobre, fluoruro, nitrato y nitrito, ninguna muestra puntual podrá exceder el doble del límite establecido en la respectiva tabla del artículo 8º.”

“Artículo 18 cuater.- El Ministerio de Salud, en aquellos casos calificados en que exista razones objetivas fundadas para sospechar la presencia de alguna de las sustancias tóxicas que figuran en las tablas 1, 2 o 3 en una determinada fuente de agua o en el agua suministrada a una localidad específica, podrá requerir de parte del servicio de agua potable respectivo el cumplimiento del límite que en dichas tablas figura para la sustancia en cuestión.

Tabla 1 :	Componentes  Orgánicos.

| Componentes | Límite Máximo ( μg/l) |
| --- | --- |
| Alcanos clorados Tetracloruro de carbono Diclorometano 1,2 - Dicloroetano 1,1,1 - Tricloroetano Etenos clorados Cloruro de Vinilo 1,1 - Dicloroeteno 1,2 - Dicloroeteno Tricloroeteno Hidrocarburos aromáticos Etilbenceno Estireno Benzo(a)pireno Bencenos clorados Monoclorobenceno 1,2 - Diclorobenceno 1,4 - Diclorobenceno Triclorobencenos (total) Diversos Adipato de di (2-etilhexilo) Ftalato de di (2-etilhexilo) Acrilamida Epiclorhidrina Hexaclorobutadieno Ácido edético (EDTA) Ácido nitrilotriacético Óxido de tributilestaño | 2 20 30 2000 5 30 50 70 300 20 0,7 300 1000 300 20 80 8 0,5 0,4 0,6 200 200 2 |

Tabla 2 :	Plaguicidas

| Plaguicidas | Límite Máximo (μg/l) |
| --- | --- |
| Alacloro Aldicarb Aldrina/dieldrina Atrazina Bentazona Carbofurano Clordano Clortolurón 1,2 - Dibromo- 3 - Cloropropano 1,2 - Dicloropropano 1,3 - Dicloropropeno Heptacloro y heptaclorepóxido Hexaclorobenceno Isoproturón MCPA Metolacloro Molinato Pendimetalina Permetrina Propanil Piridato Simazina Trifluralina Herbicidas clorofenóxidos distintos del 2,4-D y el MCPA 2,4-DB Dicloroprop Fenoprop Mecoprop 2,4,5 – T | 20 10 0,03 2 30 5 0,2 30 1 20 20 0,03 1 9 2 10 6 20 20 20 100 2 20 90 100 9 10 9 |

Tabla 3 :	Productos secundarios de Desinfectantes.

| Producto | Límite Máximo (mg/l) |
| --- | --- |
| Bromato Clorito Clorofenoles 2,4,6 - Triclorofenol Formaldehído Bromoformo Cloroformo Ácidos acéticos clorados Ácido dicloroacético Ácido tricloroacético Hidrato de coral (tricloroacetaldehído) Acetonitrilos halogenados Dicloroacetonitrilo Dibromoacetonitrilo Tricloroacetonitrilo Cloruro de cianógeno (como CN) | 0,025 0,2 0,2 0,9 0,1 0,2 0,05 0,1 0,01 0,09 0,1 0,001 0,07 |

- Sustitúyase en el artículo 2º la expresión “El Servicio Nacional de Salud” por “La Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 4º la expresión “al Servicio Nacional de Salud” por “a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 5º la expresión “al Servicio Nacional de Salud” por “a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 7º letra c) la expresión “el Servicio Nacional de Salud” por “la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 7º letra d) la expresión “del Servicio Nacional de Salud” por “de la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 9º inciso 2º la expresión “el Servicio Nacional de Salud” por “la Secretaría Regional Ministerial de Salud”.

- Sustitúyase en el artículo 11º la expresión “El Director General del Servicio Nacional de Salud” por “La Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 15º incisos 1º y 2º la expresión “el Servicio Nacional de Salud” por la expresión “la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 18º inciso 3º la expresión “El Servicio Nacional de Salud” por “La Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva”.

- Sustitúyase en el artículo 29º la expresión “El Servicio Nacional de Salud” por “La Autoridad Sanitaria Regional” y la expresión “Libro IX del Código Sanitario” por “Libro X del Código Sanitario”.

- Reemplácese en el artículo 6º inciso 2º la expresión “artículos 16 y 17” por “artículos 16, 17, y 17 bis”.

Artículo Transitorio.

“Artículo transitorio.- Los  servicios de agua potable que a la fecha de vigencia de la presente modificación que se introduce al citado Decreto Supremo Nº735 de 1969, registren concentraciones superiores al límite máximo establecido para el arsénico, deberán solicitar autorización al Ministerio de Salud, para operar en tal condición en las localidades respectivas.

El Ministerio de Salud, podrá autorizar para localidades específicas el suministro de agua potable con concentraciones de arsénico superiores de 0,01 mg/l, sólo en aquellos casos calificados en que se demuestre que los riesgos asociados a las restricciones que el suministro de agua que cumpla con el valor antes señalado pudiera imponer al consumo de la población, sean mayores que los riesgos asociados al consumo de agua con concentración de arsénico superior a 0,01 mg/l.

En todo caso, a contar de la fecha de vigencia del presente decreto, las concentraciones por sobre la norma que se autoricen:

- que sean superiores a 0,03 mg/l tendrán un plazo de vigencia que no podrá exceder  de 5 años. Cumplido este plazo el agua suministrada deberá registrar una concentración igual o inferior a 0.03mg/l, debiendo en todo caso  cumplir con el límite de 0,01 mg/l señalado en este decreto en el plazo máximo de 10 años.

- que sean superiores a 0.01 mg/l e inferiores o iguales a 0.03mg/l, tendrán un plazo de vigencia que no podrá exceder de 10 años. Cumplido este plazo el agua suministrada deberá  registrar el límite máximo señalado en este decreto, esto es 0.01mg/l.

Sin perjuicio de lo anterior, en un plazo de 10 años contados desde la vigencia del presente decreto, todos los suministro de agua potable deberán dar estricto cumplimiento al límite máximo establecido para el arsénico en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 735 de 1969.”.

ARTÍCULO 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el

Diario Oficial.

ARTÍCULO 3º. Déjese sin efecto Decreto Supremo Nº 47 de 15 de febrero de 2006 del

Ministerio de Salud sin tramitar.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.-MICHELLE BACHELET JERIA, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.- DRA. MARIA SOLEDAD BARRÍA IROUME, MINISTRA DE SALUD